Требования к файлам для цифровой печати

- Макеты принимаются в следующих форматах: tiff, psd, psb, ai, eps, cdr

- Форматы pdf, jpg, png и т. п. могут приняться в печать только по усмотрению печатника.

- Форматы Microsoft Word, Excel, PowerPoint и т. п. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!

- Требования к растровым файлам (*.tiff, *.psd, *.psb):

  - цветовая модель файлов — CMYK. В противном случае за корректную цветопередачу мы ответственности не несем;

  - размер предоставляемого макета должен соответствовать печатному размеру (1:1);

  - все слои изображения должны быть сведены в единый слой – Background;

  - без альфа-каналов (Channels), путей (Paths);

  - разрешение 300 ppi. Не стоит делать разрешение больше указанного. На качестве это никак не отразится, а лишь сложнее будет передавать файл;

  - растровые изображения формата TIFF прекрасно сжимаются архиваторами. Не забывайте об этом при передаче нам своих макетов.

- Требования к векторным файлам (*.ai, *.eps *.cdr):

  - цветовая модель файлов — CMYK. В противном случае за корректную цветопередачу мы ответственности не несем;

  - шрифты должны быть переведены в кривые. Либо предоставляйте полный комплект шрифтов вместе с макетом. Не забывайте что начертания bold, italic, narrow и прочее являются отдельными шрифтами, а не программными эффектами;

  - все элементы макета должны находиться внутри области печати, на печатаемых слоях;

  - используемые в макете растровые изображения должны быть вложенными (либо подлинкованными и находится в папке макетом), в соответствие с требованиями, предъявляемыми к изображениям растровой графики;

  - в формате корел не допускается помещение объектов Clipboard;

  - необходимо контролировать опцию overprint. Не включайте ее для белых объектов;

  - черный текст, линии и прочие мелкие элементы дизайна должны содержать только черный цвет (Black 100).

- Поля под обрез должны выходить за края макета на 2 мм. Внутри самого макета - от края послеобрезного формата до значимых элементов (текст, логотипы) должно быть не менее 5 мм (дли визиток 3мм).

- Файлы не должны содержать меток обреза, приводки и фальцовки (если необходимо показать  положение фальцовок, используйте направляющие)

- Черно-белые изображения принимаются в модели CMYK

- Не используйте дополнительные цвета (Pantone и т. п.). При печати они сильно искажаются